## Slide 1: Megoldások az alhálózat számításhoz

## Slide 2: Alhálózat számítás – megoldások (1)
IP-cím: 154.16.52.16
Subnet mask: 255.255.240.0 vagy /20
IP-cím címosztálya: B osztályú, ennek a default subnet mask-ja: 255.255.0.0. Ez bináris alakban 16 darab 1-est tartalmaz.
Nekünk az új subnet mask-ban 20 egyesünk van. 20-16=4 az a kitevő, amit ha 2-re emelünk, megkapjuk a lehetséges hálózatok számát: 24 = 16 alhálózatot lehet kialakítani.
Az egy hálózaton belül a gépeknek kiosztható lehetséges IP-címek számát a megadott subnet mask bináris alakjában található 0-k száma adja meg, de nem közvetlenül. Ezt a számot kell 2-re emelnünk és így kapjuk meg a lehetséges host-ok számát.
212 = 4096 hostnak adható IP-cím egy hálózatban.
Mindezekhez az órán bemutatott két algoritmust („Részek meghatározása” dia) kellett visszafelé alkalmazni.

## Slide 3: Alhálózat számítás – megoldások (2)
IP-cím: 192.168.2.45
Subnet mask: 255.255.255.248 vagy /29
IP-cím címosztálya: C osztályú, ennek a default subnet mask-ja: 255.255.255.0. Ez bináris alakban 24 darab 1-est tartalmaz.
Nekünk az új subnet mask-ban 29 egyesünk van. 29-24=5 az a kitevő, amit ha 2-re emelünk, megkapjuk a lehetséges hálózatok számát: 25 = 32 alhálózatot lehet kialakítani.
Az egy hálózaton belül a gépeknek kiosztható lehetséges IP-címek számát a megadott subnet mask bináris alakjában található 0-k száma adja meg, de nem közvetlenül. Ezt a számot kell 2-re emelnünk és így kapjuk meg a lehetséges host-ok számát.
23 = 8 hostnak adható IP-cím egy hálózatban.
Mindezekhez az órán bemutatott két algoritmust („Részek meghatározása” dia) kellett visszafelé alkalmazni.

## Slide 4: Alhálózat számítás – megoldások (3)
IP-cím: 172.17.0.0/16
Felosztás 4 hálózatra.
Subnet mask: 255.255.0.0
Nagyon hasonlított a feladat a 2. példa feladatra. Itt most 4 alhálózatot kell képezni és megadni az IP-cím tartományokat.
Mivel 16 darab 0 érték van a subnet mask bináris alakjában, ezért 216 = 65536 számot vesszük alapul a következő számításhoz.
65536/4 = 16384 = 214  14 darab nulla marad a host-ok IP-cím kiosztásához, és összesen 18 darab bináris érték lesz (az IP-cím bal oldalán) ami az alhálózatokat azonosítja.
félBináris alakban:
Decimális alakban:
172.17.00000000.00000000 - 172.17.00111111.11111111 172.17.0.0 – 172.17.63.255
172.17.01000000.00000000 - 172.17.01111111.11111111 172.17.64.0 – 172.17.127.255
172.17.10000000.00000000 - 172.17.10111111.11111111 172.17.128.0 – 172.17.191.255
172.17.11000000.00000000 - 172.17.11111111.11111111 172.17.192.0 – 172.17.255.255
…ahol a tartományok első IP-címe az alhálózatot azonosítja, az utolsó pedig a szórási cím.